Шелудченко Александр Васильевич,

преподаватель спецдисциплин областного   государственного автономного образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Вейделевский агротехнологический техникум»

Урок по профессиональному модулю «Эксплуатация и техническое обслуживание  сельскохозяйственных машин и оборудования»  для групп 1 курса по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля».

Тема урока: Топливный насос высокого давления двигателя внутреннего сгорания  (ДВС).

Тип урока: комбинированный

Дидактические задачи урока:

Обучающая: Формирование у обучающихся знаний о составляющих системы питания ДВС, их устройстве, взаимодействии, регулировке, овладение техническим языком.

Развивающая: Развитие творческого мышления путем применения метода анализа, выделения главного, сравнения, построения алгоритма, обобщения и систематизации, умения доказывать, объяснять понятие, ставить проблемы и разрешать их.

Воспитательная: Интеллектуальная, предметно-практическая сфера.

Межпредметные связи:

1.	Техническое обслуживание тракторов и автомобилей: Тема «Система питания»

2.	Техническая механика: «Связи, угловая скорость, силы инерции».

3.	Химия: «ГСМ и их свойства».

Методическое обеспечение урока:

1.	Компьютер и мультимедийная установка.

2.	Плакаты.

3.	Макеты, разрезы узлов и агрегатов.

4.	Электронный учебник «Устройство тракторов».

Требования при изучении темы:

Обучающийся должен знать:

1.	Назначение ТНВД.

2.	Устройство и принцип работы.

3.	Порядок установки ТНВД на ДВС.

Обучающийся должен уметь:

1.	Анализировать информацию и делать выводы.

2.	Самостоятельно работать на компьютере при закреплении полученных знаний.

3.	Объяснить порядок проверки правильности установки ТНВД на двигатель.

4.	Объяснить назначение и устройство ТНВД.

5.	Вести конспект.

Ход урока:

I.	Организационный момент.

1.	Прием рапорта дежурного по группе и приветствие обучающихся.

2.	Проверка готовности группы к уроку.

II. Целевая установка. Сообщение темы и целей урока.

III. Актуализация опорных знаний.

Проверка домашнего задания и увязывание темы нового урока с содержанием предыдущего. Используя макеты, детали, плакаты

-	перечислите узлы, из которых состоит система дизельного ДВС;

-	назначение перечисленных узлов в системе питания ДВС;

-	устройство узлов системы питания ДВС:

а)	топливного бака,

б)	фильтра грубой очистки,

в)	топливного насоса низкого давления,

г)	фильтров тонкой очистки,

д)	воздухоочистителя,

е)	турбокомпрессора,

ж)	выхлопной трубы.

IV.	Обобщение по ответам обучающихся и переход к восприятию новой темы

1.	Создание проблемной ситуации и формулирование обучающимися главного вопроса.

-	Какой узел мы еще с вами не изучили?

-	Его назначение, устройство и принцип работы.

-	Установка его на двигатель.

2.	Запись на доске номера и темы урока.

V.	Объяснение новой темы.

(Для объяснения нового материала используется компьютер с мультимедийной установкой, где виртуально и озвученно идет объяснение материала.

Дается дополнительный комментарий и возможность произвести запись в конспекте).

/

VI. Систематизация и закрепление нового материала. С целью организации дифференцированной работы используется групповая форма работы. Группа делится на 2 подгруппы. 1-ая подгруппа из наиболее подготовленных обучающихся осуществляет самоконтроль за усвояемостью полученных знаний на компьютере с мультимедийной установкой.

Одновременно во 2-ой подгруппе способные обучающиеся (консультанты) в паре со слабыми закрепляют свои знания на плакатах, макетах и реальных узлах, а затем повторно производят эту работу на компьютере в режиме тренинга.

VII. Итоги урока.

-	Выставление оценок учащимся с последующим комментарием.

-	Выявление вопросов у учащихся и ответы на них.

VIII. Домашнее задание.

В.А.Родичев. «Тракторы и автомобили» стр. 106-111.

Литература:

1.	В.А. Родичев. Тракторы. – М.: ПрофОбрИздат, 2001;

2.	А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. – М.: изд. центр «Академия», 2010;

3.	Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред. профессора В.В. Курчаткина. – М.: «Академия», 2003;

4.	Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и тракторов. Изд: Машиностроение: М.: 2007,  Стр: 656